## Slide 1: Gestion des périphériques E/S
Ecole d’Ingénierie Digitale et d’Intelligence Artificielle (EIDIA)
Cycle Préparatoire formation Ingénieur
Année 2020-2021

## Slide 2: Introduction
La gestion des E/S par le système d'exploitation est un véritable défi lié aux différences multidimensionnelles des périphériques :
rapidité du périphérique
volume des informations
service proposé
direction du flux d'informations
protocole de communication

## Slide 3: Introduction
Le système d'exploitation doit :
offrir de bonnes abstractions aux programmes
gouverner leur utilisation par les processus
coordonner efficacement les périphériques
Soucis d'uniformisation de l'interface offerte par le SE pour les E/S

## Slide 4: Types de périphériques
Un périphérique d'E/S est un matériel informatique assurant une communication entre l'unité centrale de l'ordinateur et le monde extérieur
  On distingue 3 types de périphériques : les
    périphériques d'entrée
    les périphériques de sortie
    les périphériques d'entrée/sortie
Les périphériques peuvent être internes ou externes

## Slide 5: Exemples de périphériques d'entrée
Dispositifs de pointage
Dispositifs d'acquisition

## Slide 6: Exemples de périphériques de sortie

## Slide 7: Exemples de périphériques d'entrée/sortie

## Slide 8: Les périphériques d'E/S
Les périphériques d'E/S se répartissent en 2 catégories :
les périphériques par blocs
stockent des informations dans des blocs de taille fixe chaque bloc possède une adresse propre
exemples : disques, bandes magnétiques, etc.
les périphériques par caractères
acceptent et fournissent un flot de caractères ne sont pas adressables
exemples : imprimantes, interfaces réseaux, souris, etc.

## Slide 9: Les périphériques d'E/S
Les périphériques d'E/S sont généralement constitué :
d'un composant mécanique
ex : un moniteur
d'un composant électronique
ex : une carte graphique
Les 2 composants peuvent être intégrés
contrôleurs de périphérique

## Slide 10: Les périphériques d'E/S
Chaque périphérique d'E/S connecté à un ordinateur doit disposer d'un programme spécifique pour le contrôler : le pilote de périphérique
Interface entre le matériel et le système d'exploitation (traducteurs)
Rôles d'un pilote d'E/S :
  traitement des requêtes émanant du logiciel
  envoi des commandes au contrôleur de périphérique
  vérification de leur bon acheminement

## Slide 11: Les périphériques d'E/S
Les pilotes d'E/S doivent :
être indépendants par rapport au matériel
posséder une désignation universelle
gérer les erreurs non résolues par le contrôleur
Les pilotes d'E/S assure la communication avec les périphériques selon l'un des 4 protocoles élémentaires suivants :
l'attente active
la scrutation
les interruptions
l'accès direct à la mémoire (DMA)

## Slide 12: Architecture de contrôle des E/S
Contrôleur vidéo
Contrôleur d'imprimante
Contrôleur de son
Pilote vidéo
Pilote d'imprimante
Pilote de son
Partie du système d'exploitation indépendante du matériel
Programme utilisateur
Périphériques
Matériel
Espace noyau
Espace utilisateur

## Slide 13: Les disques
Grande variété de types de disques
  les disques optiques
    CD-ROM
    CD enregistrables
    DVD
    DVD enregistrables
  les disques magnétiques
    disquettes
    disques durs

## Slide 14: Les disques optiques
Principe des disques optiques (rappels) :
Alternance de creux et de méplats disposés en une spirale continue
Sillon en spirale
Secteur

## Slide 15: Les disques magnétiques
Principe des disques magnétiques (rappels) :
Piste
Segment
Secteur
Secteur
Piste
Cylindre
Tête
Bras

## Slide 16: Cas du disque dur
Facteurs clés des performances d'un disque dur :
temps de positionnement S
temps de rotation R
temps de transfert T
Temps d'accès total A :
A = S + R + T

## Slide 17: Cas du disque dur
Objectif : réduire au maximum le temps d'accès moyen au disque
Comportement du pilote de périphérique :
reçoit les requêtes émanant du logiciel
choisit la prochaine requête à traiter
vérifie la validité des paramètres de la requête
détermine les opérations que le contrôleur doit exécuter
traduit les requêtes d'E/S en termes concrets

## Slide 18: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
Principaux algorithmes existants
  FIFO
  SSTF
  SCAN et C-SCAN
  LOOK et C-LOOK F-SCAN
  N-step SCAN

## Slide 19: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
FIFO : First In First Out
9 11 12
16
34 36
10
35
20
18
25
3
0 1
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Nb total de cylindres parcourus : 111

## Slide 20: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
16
34 36
SSTF : Shortest Seek Time First
0 1 9 11 12
1
3
7
15
33
2
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 12, 9, 16, 1, 34, 36
Nb total de cylindres parcourus : 61

## Slide 21: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
34 36
SCAN : algorithme de l'ascenseur
0 1 9 11 12 16
49
1
4
18
2
13
40
8
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 12, 16, 34, 36, 9, 1
Nb total de cylindres parcourus : 96

## Slide 22: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
16
34 36
0 1 9 11 12
49
1
4
18
2
13
49
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 12, 16, 34, 36, 1, 9
1
8
Nb total de cylindres parcourus : 96
C-SCAN : Circular SCAN

## Slide 23: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
0 1 9 11 12 16 34 36
1
4
18
2
27
8
Nb total de cylindres parcourus : 60
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 12, 16, 34, 36, 9, 1
LOOK : SCAN avec changement de direction lorsqu'il n'y a plus de requêtes en avant de la tête

## Slide 24: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
16
34 36
0 1 9 11 12
1
4
18
2
35
8
Nb total de cylindres parcourus : 68
Requêtes : 1, 36, 16, 34, 9, 12
Ordre de service : 12, 16, 34, 36, 1, 9
C-LOOK : Circular LOOK

## Slide 25: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
F-SCAN
2 sous-files de requêtes de longueur illimitée
lorsqu'une sous-file est en cours de traitement, les nouvelles requêtes sont stockées dans l'autre sous-file
lorsque toutes les requêtes de la sous-file courante ont été traitées, l'algorithme bascule sur l'autre sous-file
dans chaque sous-file les requêtes sont servies selon l'algorithme SCAN

## Slide 26: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
N-step SCAN
plusieurs sous-files de requêtes de taille maximale égale à N
traite uniquement le N premières requêtes d'une sous-file
lorsqu'une sous-file est en cours de traitement, les nouvelles requêtes sont placées das la prochaine sous-file non remplie
dans chaque sous-file les requêtes sont servies selon l'algorithme SCAN
les sous-files sont traitées entre elles dans l'ordre FIFO

## Slide 27: Algorithmes d'ordonnancement du bras du disque
Comment choisir le « bon » algorithme ?
  SSTF est d'un usage courant du fait de sa simplicité
  SCAN et C-SCAN sont d'autant plus intéressants que le nombre de requêtes est élevé (charge disque importante)
  SSTF et LOOK sont tous deux des compromis intéressants en tant qu'algorithmes par défaut
La performance dépend du nombre et du type des requêtes
Les disques durs modernes assurent souvent eux-mêmes l'ordonnancement

## Slide 28: Gestion de périphériques sous UNIX
Le système d'exploitation fournit (à travers les pilotes de périphériques) une abstraction du matériel d'E/S
L'interface fournie doit être simple et identique (si possible) pour tous les périphériques
Sous Linux, tous les périphériques sont vus comme des fichiers spéciaux dans l'arborescence :
/dev/cdrom : accès au CD-ROM
/dev/fd0 : accès au lecteur de disquette
/dev/hda : accès au premier disque dur
/dev/sda : accès à une clé usb
/dev/mouse : accès à la souris